## Slide 1: Bobinas de Helmholtz
Paulo Lacerda 120202
Guilherme Goulart 119255
Martim Calisto 112938
Trabalho prático 2

## Slide 2
Objetivos
1
Calibração da Sonda
Determinar a constante de calibração da sonda de efeito Hall.
2
Medição de Campos
Medir o campo magnético ao longo do eixo das bobinas.
3
Verificação do Princípio da Sobreposição
Comprovar a adição dos campos magnéticos das duas bobines
4
Estimar o número de espiras
Calcular o número de espiras, através dos resultados obtidos
Figura 1 – Bobinas de Helmholtz

## Slide 3
Leis aplicadas
Lei de Ohm
Para um condutor com uma temperatura constante, a relação entre a tensão de dois pontos e a corrente elétrica é constante, e também pode ser chamada de " Resistência Elétrica "
R – Resistência (Ω)
V – Tensão elétrica ( V )
I – Intensidade da corrente elétrica (A)
Figura 3 – Resistência de 10 Ω
Figura 4 –Símbolo de Ohm

## Slide 4
Leis aplicadas
Lei de Ampère
O campo magnético ao longo de um percurso fechado é proporcional à corrente elétrica total que atravessa a área delimitada por esse percurso.
Figura 5 –Campo magnético
Bsol – Densidade do fluxo magnético (T) µ0 – Permeabilidade do vazio (4π x 10-7)
N/l - Número de espiras por metro I – Corrente total que atravessa o caminho (A)

## Slide 5
Leis aplicadas
Lei de Biôt-Savart
O campo magnético B⃗ gerado por um elemento infinitesimal de corrente I, associado a um elemento infinitesimal de comprimento ds⃗ de um fio condutor.
Características:
Direção: Determinada pela regra da mão direita (produto vetorial).
Magnitude: Depende inversamente do quadrado da distância (1/r**2)
Princípio da Sobreposição: O campo magnético total resulta da soma vetorial dos campos gerados por todos os elementos infinitesimais de corrente.
Figura 7 – Regra da mão direita

## Slide 6
1. Voltímetro
2. Amperímetro
3. Fonte de tensão de 15 V
4. Resistência de 10 Ω
5. Reóstato de 330 Ω
6. Sonda de efeito de Hall
7. Solenoide
8. Bobines de Helmholtz
Equipamento Utilizado
Figura 6 – Esquema da experiência

## Slide 7
Calibração da Sonda
Ajustar o voltimetro para 0 V sem campo magnético.
Montagem do Circuito
Montar o circuito com base no diagrama fornecido.
Medições
Registo de várias medições da tensão de Hall para diferentes correntes elétricas.
Figura 8 –Circuito parte A
Procedimento experimental – Parte A

## Slide 8
Análise de Dados - Parte A
Gráfico de Tensão / Corrente
Relação linear observada entre tensão de Hall e corrente elétrica.
Cálculo da Constante de Calibração
Cc = 0,0299 V/A com erro relativo de 2,0735%.
Chart: Tensão de Hall em função da corrente
| 2.9000000000000001E-2 | 0.04 | 5.0999999999999997E-2 | 7.4999999999999997E-2 | 0.13400000000000001 | 0.25800000000000001
V | 0.0042 | 0.0058 | 0.0076 | 0.0108 | 0.02 | 0.0375
Gráfico 1- Variação da Tensão de Hall em função do campo elétrico
= 3467 ± 60 espiras / m
=
= 0,1457

## Slide 9
1
Configuração das Bobinas
Posicionamento na configuração de Helmholtz.
2
Medições Individuais
Campo magnético ao longo do eixo de cada bobina.
3
Medições Combinadas
Campo magnético com ambas as bobinas ativas.
Figura 9 – Montagem em Laboratório (Parte B)
Procedimento experimental – Parte B

## Slide 10
Análise de Dados - Parte B
Campo Magnético vs Posição
O gráfico mostra a variação do campo ao longo do eixo das bobinas.
Verificado através da comparação de medições individuais e combinadas.
Princípio da Sobreposição
Chart: Campo magnético das bobines
| 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14000000000000001 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 7.0000000000000007E-2 | 0.06 | 0.05
Bobine Nº1 | 0.00034687 | 0.0003977 | 0.0004276 | 0.00043059 | 0.00040667 | 0.00035285 | 0.00030201 | 0.0002452 | 0.00019137 | 0.00014652 | 0.00011363 | 8.9707e-05 | 6.5785e-05 | 4.7844e-05 | 3.5883e-05 | 2.6912e-05
Bobine Nº2 | 6.2795e-05 | 8.3726e-05 | 0.00011064 | 0.00014054 | 0.00017941 | 0.00023025 | 0.00028706 | 0.0003379 | 0.00038574 | 0.00040667 | 0.00040966 | 0.00039172 | 0.0003379 | 0.00029603 | 0.00023623 | 0.00018539
Bobine 1+2 | 0.00040368 | 0.00047246 | 0.00052329 | 0.00056216 | 0.00057711 | 0.00058608 | 0.00058608 | 0.00058608 | 0.0005801 | 0.00055917 | 0.0005203 | 0.00046349 | 0.00040069 | 0.00033192 | 0.00026613 | 0.00021231
Curva Teórica | 0.00040966 | 0.00048143 | 0.00053824 | 0.00057113 | 0.00058608 | 0.00058309 | 0.00058907 | 0.00058309 | 0.00057711 | 0.00055319 | 0.00052329 | 0.00048143 | 0.00040368 | 0.00034388 | 0.00027211 | 0.00021231
Gráfico 2- Representação gráfica da variação do campo magnético em função da posição da sonda de Hall nos diferentes estudos

## Slide 11
Cálculo do número de espiras (N)
Campo teórico para 1 espira
Campo obtido e calculado experimentalmente para N espiras
Número de espiras

## Slide 12
Resultados e Discussão
1
Calibração Bem-Sucedida
Sonda de efeito Hall calibrada com precisão.
2
Campos Magnéticos
Características observadas ao longo do eixo das bobinas.
3
Princípio da Sobreposição Confirmado
Soma dos campos individuais equivalente ao campo combinado.