## Slide 1: Aula prática 2
Lógica bitwise e operações com máscaras. Instruções lógicas.
Deslocamento (shift) lógico e aritmético. Instruções de deslocamento.
Diretivas do assembler do MARS.

## Slide 2: Lógica bitwise e operações com máscaras.
# entre registos
and $Rdest, $Rsrc1, $Rsrc2 # $Rdest = $Rsrc1 & Rsrc2
or $Rdest, $Rsrc1, $Rsrc2 # $Rdest = $Rsrc1 | Rsrc2
nor $Rdest, $Rsrc1, $Rsrc2 # $Rdest = ~($Rsrc1 | Rsrc2)
xor $Rdest, $Rsrc1, $Rsrc2 # $Rdest = $Rsrc1 ^ Rsrc2
# entre 1 registo e uma constante
andi $Rdest, $Rsrc1, imm # $Rdest = $Rsrc1 & imm
ori $Rdest, $Rsrc1, imm # $Rdest = $Rsrc1 | imm
xori $Rdest, $Rsrc1, imm # $Rdest = $Rsrc1 ^ imm
Instrução Assembly Operação em C

## Slide 3: Lógica bitwise e operações com máscaras.
# c/ $t1 = 0xC00F3719 e $t2=0x8FC345FF
and $t0, $t1, $t2
1100 0000 0000 1111 0011 0111 0001 1001 (0xC00F3719)
& 1000 1111 1100 0011 0100 0101 1111 1111 (0x8FC345FF)
1000 0000 0000 0011 0000 0101 0001 1001 (0x80030519)
or $t0, $t1, $t2
1100 0000 0000 1111 0011 0111 0001 1001 (0xC00F3719)
| 1000 1111 1100 0011 0100 0101 1111 1111 (0x8FC345FF)
1100 1111 1100 1111 0111 0111 1111 1111 (0xCFCF77FF)
xor $t0, $t1, $t2
1100 0000 0000 1111 0011 0111 0001 1001 (0xC00F3719)
^ 1000 1111 1100 0011 0100 0101 1111 1111 (0x8FC345FF)
0100 1111 1100 1100 0111 0010 1110 0110 (0x4FCC72E6)
Exemplos

## Slide 4: Operações com máscaras.
# c/ $t1 = 0xC00F3719
andi $t0, $t1, 0x00000200 # 0x00000200 máscara a aplicar
1100 0000 0000 1111 0011 0111 0001 1001 (0xC00F3719)
& 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 (0x00000200)
0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 (0x00000200) !=0
ori $t0, $t1, 0x0000FFFF # 0x0000FFFF máscara a aplicar
1100 0000 0000 1111 0011 0111 0001 1001 (0xC00F3719)
| 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111 (0x0000FFFF)
1100 0000 0000 1111 1111 1111 1111 1111 (0xC00FFFFF)
Exemplo: verificar se o bit de índice 9 é zero ou != 0
Bit índice 9
Exemplo: forçar a 1 os 16 bits menos significativos

## Slide 5: Operações com máscaras.
# c/ $t1 = 0xAAAAAAAA
xori $t0, $t1, 0xFFFFFFFF # 0xFFFFFFFF máscara a aplicar
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 (0xAAAAAAAA)
^ 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (0xFFFFFFFF)
0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 (0x55555555)
Exemplo: obter o complemento para 1 de um registo

## Slide 6: Deslocamento (shift) lógico e aritmético
sll $Rdest, $Rsrc1, imm # $Rdest = $Rsrc1 << imm
srl $Rdest, $Rsrc1, imm # $Rdest = $Rsrc1 >> imm
sra $Rdest, $Rsrc1, imm # $Rdest = $Rsrc1 \ 2imm
sll Shif Left Logical
srl Shif Right Logical
sra Shift Right Arithmetic
Instrução Assembly Operação em C
Significado das mnemónicas

## Slide 7: Deslocamento (shift) lógico e aritmético
sll $t0, $t1, 3 # c/ $t1 = 0x04002319
# $t1 = 0000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
# $t0 = 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100 1000
Operações realizadas pelas instruções
Exemplo:
Após a execução:
0000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011 001?
0001 0000 0000 0000 1000 1100 0110 01??
0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100 1???
$t0= 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100 1000

## Slide 8: Deslocamento (shift) lógico e aritmético
srl $t0, $t1, 3 # c/ $t1 = 0x84002319
# $t1 = 1000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
# $t0 = 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100 1000
Operações realizadas pelas instruções
Exemplo:
Após a execução:
1000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
?100 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100
??10 0001 0000 0000 0000 1000 1100 0110
???1 0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011
$t0= 0001 0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011

## Slide 9: Deslocamento (shift) lógico e aritmético
sra $t0, $t1, 3 # c/ $t1 = 0x84002319
# $t1 = 1000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
# $t0 = 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100 1000
Operações realizadas pelas instruções
Exemplo:
Após a execução:
1000 0100 0000 0000 0010 0011 0001 1001
?100 0010 0000 0000 0001 0001 1000 1100
??10 0001 0000 0000 0000 1000 1100 0110
???1 0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011
$t0= 1111 0000 1000 0000 0000 0100 0110 0011
Extensão do bit de sinal

## Slide 10: Algumas diretivas para o Assembler
#Exemplo:
.data
str1: .asciiz "Introduza 2 numeros\n"
.eqv print_string,4
.text
.globl main
main: …
Diretivas são ordens dadas ao Assembler durante o processo de conversão do programa assembly para código máquina.
No MIPS, são nomes reservados começados por um ‘.’
não correspondem a instruções

## Slide 11: Algumas diretivas para o Assembler (significado)
.data
Informa o Assembler que as linhas subsequentes contêm informação relativa ao segmento de dados
str1: .asciiz "Introduza 2 numeros\n"
Diz ao Assembler que, a partir do endereço correspondentes a “str1:” deverá inicializar o número de bytes necessários com o código ASCII da string que está entre aspas. Essa string deverá terminar com o carácter null (‘\0’).
.eqv print_string,4
Diz ao Assembler que, sempre que encontrar a expressão “print_string”, deverá substituí-la pela constante 4.
.text
Informa o Assembler que as linhas subsequentes contêm informação relativa ao segmento de texto (instruções)
.globl main
Informa o Assembler que “main:” é um label global (visível a partir de outro código)