## Slide 1: Aula prática 1
Conceitos básicos de Arquitetura de Computadores.
Programação em linguagem assembly: estrutura de um programa e instruções básicas do MIPS.
Apresentação do MARS

## Slide 2: Computador: the big picture
CPU (ou microprocessador) – executa sequencialmente instruções
Memória – armazena o programa (conjunto de instruções) e dados
I/O devices – comunicação com o exterior
System Bus – interliga os subsistemas

## Slide 3: Visão simplificada do CPU
O CPU é um sistema digital complexo. Numa visão simplificada, podemos descrevê-lo como contendo três blocos fundamentais:
  ALU (Unidade Aritmética e Lógica)
  Registos
  Unidade de controlo
ALU – realiza as operações aritméticas e lógicas mais comuns (por exemplo, adição, multiplicação, divisão, AND, OR, NOR, XOR)
Registos – elementos de armazenamento (memória) localizados dentro do CPU
  Usados para diversos fins
  Um registo armazena uma única unidade de informação (ex. se o registo for de 8 bits pode armazenar 1 byte)
Unidade de controlo - responsável pela coordenação dos vários blocos do CPU, durante a execução de uma instrução

## Slide 4: Visão simplificada do CPU – Registos
Na perspetiva do utilizador, os registos mais importantes são:
  Program Counter (PC)
  Registos de utilização geral, para armazenamento de dados (geralmente em número muito reduzido: por exemplo 32)
Program Counter
  Usado para guardar o endereço da memória onde se situa a próxima instrução a ser executada
  No CPU, após a leitura do código de uma instrução, o valor do PC é atualizado para apontar para a instrução seguinte
Os registos de utilização geral são, habitualmente, referenciados por nomes (e.g., no MIPS: $0, $1,…,$31)

## Slide 5: Níveis de Representação
High-level language program (in C)
Assembly language program (for MIPS)
Binary machine language program (for MIPS)

## Slide 6: Assembly
Linguagem básica de programação de microprocessadores, legível por humanos
Conjunto de instruções que realizam operações simples
  Somar o conteúdo de 2 registos
  Subtrair o conteúdo de dois registos
  Inicializar um registo com um valor
  Transferir um valor de um registo interno para a memória
Exemplos:
  add $1,$5,$7 # $1 = $5 + $7
  sub $3,$4,$2 # $3 = $4 - $2
  ori $6,$0,0x1234 # $6 = $0 | 0x1234 # $6 = 0x1234

## Slide 7: Código máquina
Sequência de bits que codifica cada uma das instruções assembly
Exemplos:
  Instrução assembly Código máquina
  add $1,$5,$7 0x00A70820
  sub $3,$4,$2 0x00821822
  ori $6,$0,0x1234 0x34061234
É gerado
  Por um compilador, quando o programa é escrito numa linguagem de alto nível (por exemplo C)
  Por um assembler quando o programa é escrito em linguagem assembly

## Slide 8: O MIPS
É um microprocessador de 32 bits, isto é:
  cada registo interno armazena uma word de 32 bits
  a ALU opera sobre quantidades de 32 bits
Tem 32 registos internos de uso geral, com a designação nativa em assembly $0, $1, $2, …, $31
Estes registos são normalmente referenciados nos programas por um nome lógico (facilita a aplicação de uma convenção de utilização, a ver mais tarde)
  $a0, $a1, $a2, $a3
  $t0, $t1, $t2, …, $t9
  $s0, $s1, $s2, …, $s7
  $v0, $v1
  $ra
O registo $0 é um caso particular, uma vez que não permite armazenamento e, quando lido, retorna sempre o valor 0

## Slide 9: Exemplos de algumas instruções do MIPS
Operações aritméticas
  add Rdst,Rsrc1,Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 + Rsrc2
    Ex: add $t0,$a0,$t1
  sub Rdst,Rsrc1,Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 - Rsrc2
    Ex: sub $a1,$s0,$t2
  addi Rdst,Rsrc1,Imm # Rdst = Rsrc1 + Imm
    Ex: addi $t5,$a3,0x13F4
Operações lógicas bitwise
  and Rdst,Rsrc1,Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 & Rsrc2
  or Rdst,Rsrc1,Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 | Rsrc2
  ori Rdst,Rsrc1,Imm # Rdst = Rsrc1 | Imm
    Ex: ori $v0,$0,0x12 # $v0 = 0x12 (zero é o # elemento neutro do OR)
(Rdst – registo destino; Rsrc – Registo fonte)

## Slide 10: Anatomia de um programa Assembly
.data
…
…
.text
.globl main
# label # Instrução # comentário
main: ori $t0,$0,3 # $t0 = 3
ori $t2,$0,8 # $t2 = 8
add $t1,$t0,$t0 # $t1 = $t0 + $t0
add $t1,$t1,$t2 # $t1 = $t1 + $t2
jr $ra # fim do programa
Dados
Instruções
.text,.data -> ordens para o Assembler (diretivas)
nome: -> label (nome dado a um endereço, e.g., main, str1,…)
ori -> mnemónica de uma instrução
$t0,$0,3 -> operandos de uma instrução

## Slide 11: MARS – um ambiente de simulação para o MIPS
MARS - MIPS Assembler and Runtime Simulator
Ambiente integrado de Desenvolvimento (IDE), com:
  Editor
  Assembler
  Simulador
O simulador permite:
  Execução do programa assembly de uma só vez, ou instrução a instrução (single step execution)
  Acesso aos registos internos do CPU para visualizar/alterar o seu valor
  Acesso à memória para visualizar/alterar o seu conteúdo
  Interagir com o exterior (através de system calls)

## Slide 12
Toolbar
Edit & Execute
Messages
Assemble code

## Slide 14
Disponível no Moodle da UC

## Slide 15
Instrução que vai ser executada
Endereço onde está armazenada a instrução
Código máquina da instrução
Instrução em assembly nativo
Instrução no código original
Último registo alterado
Executar instrução corrente

## Slide 16
Após execução da instrução anterior

## Slide 17: System Calls
System Calls são funções do sistema operativo (SO) que implementam serviços básicos de I/O:
  imprimir uma string no ecrã, ler um inteiro do teclado, ler uma string do teclado, imprimir um inteiro, etc.
O MARS disponibiliza cerca de 50 system calls
  O registo $v0 é usado para identificar a system call
  Os registos $a0 a $a3 são usados para transferir valores (argumentos) para a system call
  O system call pode usar $v0 para devolver um valor
Exemplo
  ori $v0,$0,11 # $v0=11 (system call # print_char()
  ori $a0,$0,0x31 # $a0 = 0x31 = '1'
  syscall # chama a system call

## Slide 18: System Calls
Como funciona um system call, na perspetiva do utilizador:
  O Sistema Operativo verifica $v0 para saber qual a tarefa a realizar
  Se necessário, o Sistema Operativo lê os valores de entrada dos registos $a0 a $a3 (e.g. imprimir um carater no ecrã)
  O Sistema Operativo executa a tarefa
  O Sistema Operativo coloca o resultado no registo $v0 (se isso se aplicar, e.g. ler um inteiro do teclado)
  ori $v0,$0,11 # $v0=11 (system call # print_char()
  ori $a0,$0,0x31 # $a0 = 0x31 = '1'
  syscall # chama a system call